# Lipová Lázně

Obcí prochází komunikace III. třídy číslo 45319 a na ni navazující komunikace II. třídy číslo 369.

Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedených komunikacích

| silnice | úsek | N1 | N2 | PN2 | N3 | PN3 | NS | A | PA | TR | PTR | T | O | M | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45319 | 7-0941 | 491 | 113 | 6 | 59 | 4 | 20 | 92 | 0 | 7 | 1 | 793 | 5191 | 46 | 6030 |
| 369 | 7-3300 | 158 | 89 | 3 | 55 | 6 | 22 | 45 | 0 | 6 | 2 | 386 | 1931 | 22 | 2339 |
| 369 | 7-3296 | 158 | 89 | 3 | 55 | 6 | 22 | 45 | 0 | 6 | 2 | 386 | 1931 | 22 | 2339 |

| Silnice | Úsek | 2000 | 2005 | Rozdíl v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T | O | M | S | T | O | M | S |  |
| 369 | 7-3300 | 655 | 1042 | 11 | 1708 | 386 | 1931 | 22 | 2339 | + 36,9 |
| 369 | 7-3296 | 655 | 1042 | 11 | 1708 | 386 | 1931 | 22 | 2339 | + 36,9 |
| 45319 | 7-0941 | 397 | 2349 | 28 | 2774 | 793 | 5191 | 46 | 6030 | + 117,4 |

| Silnice | Úsek | Posuzované body | Den | Noc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | model (dB) | limit (dB) | model (dB) | limit (dB) |
| 369 | 7-3300 | objekt – O1 | 65,7 | 60 | 58,4 | 50 |
|  |  | 7,5 m | 62,7 | 60 | 55,4 | 50 |
| 369 | 7-3296 | objekt – O2 | 66,2 | 60 | 58,9 | 50 |
|  |  | 7,5 m | 62,8 | 60 | 55,5 | 50 |
| 45319 | 7-0941 | objekt – O3 | 69,3 | 55 | 61,3 | 45 |
|  |  | 7,5 m | 66,3 | 55 | 55,3 | 45 |
| nepřesnost modelu ± 2,2 dB |

| Silnice | Úsek | Počet chráněných osob | Počet chráněných objektů | Navrhované řešení | Pokles v dB | Odhad ceny (mil.Kč) | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 369 | 7-3300 | 454 | 171 | IPO | 32 | 10,26 | 31.12.2013 |
| 369 | 7-3300 | / | 0 | změny povrchu | / | / | po roce 2013 |
| 369 | 7-3300 | / | 0 | PHS | / | / | / |
| 369 | 7-3300 | / | 0 | obchvat | / | / | / |

| Silnice | Úsek | Počet chráněných osob | Počet chráněných objektů | Navrhované řešení | Pokles v dB | Odhad ceny (mil.Kč) | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 369 | 7-3296 | 99 | 37 | IPO | 32 | 2,22 | 31.12.2013 |
| 369 | 7-3296 | / | 0 | změny povrchu | / | / | po roce 2013 |
| 369 | 7-3296 | / | 0 | PHS | / | / | / |
| 369 | 7-3296 | / | 0 | obchvat | / | / | / |
| 45319 | 7-0941 | 128 | 48 | IPO | 32 | 2,88 | 31.12.2013 |
| 45319 | 7-0941 | / | 0 | změny povrchu | / | / | po roce 2013 |
| 45319 | 7-0941 | / | 0 | PHS | / | / | / |
| 45319 | 7-0941 | / | 0 | obchvat | / | / | / |

Výpočtové body

| bod |  | Leq(A) den/dB | Leq(A) noc/dB | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V14 | 1. NP | 58,9 | 51,0 |  |
| V14 | 2. NP | 58,6 | 50,7 |  |
| V14 | 3. NP | 58,2 | 50,3 |  |
| V15 | 1. NP | 57,6 | 50,3 |  |
| V15 | 2. NP | 57,5 | 50,2 |  |
| V15 | 3. NP | 57,3 | 50,0 |  |

Hodnocení: Intenzita dopravy na všech komunikacích ve městě je střední. Nadlimitně je zasažena jen první řada domů okolo silnice II. třídy a širší pás okolo krátkého úseku silnice III. třídy.

U komunikace II/369 je nadlimitně zasaženo 160 objektů během dne a 208 objektů v noci.

U komunikace III/45319 je nadlimitně zasaženo 44 objektů během dne a 48 objektů v noci.