Sobáčov

Obcí prochází komunikace II. třídy číslo 635.

Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedené komunikaci

| silnice | úsek | N1 | N2 | PN2 | N3 | PN3 | NS | A | PA | TR | PTR | T | O | M | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 635 | 7-0046 | 223 | 170 | 15 | 117 | 33 | 33 | 53 | 0 | 64 | 56 | 764 | 1949 | 29 | 2742 |

| Silnice | Úsek | 2000 | 2005 | Rozdíl v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T | O | M | S | T | O | M | S |  |
| 635 | 7-0046 | 504 | 1469 | 31 | 2004 | 764 | 1949 | 29 | 2742 | + 36,8 |

| Silnice | Úsek | Posuzované body | Den | Noc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | model (dB) | limit (dB) | model (dB) | limit (dB) |
| 635 | 7-0046 | objekt – O1 | 64,3 | 60 | 57,8 | 50 |
|  |  | 7,5 m | 65,3 | 60 | 58,7 | 50 |
| nepřesnost modelu ± 2,2 dB |

| Silnice | Úsek | Počet chráněných osob | Počet chráněných objektů | Navrhované řešení | Pokles v dB | Odhad ceny (mil.Kč) | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 635 | 7-0046 | 11 | 4 | IPO | 32 | 0,24 | 31.12.2013 |
| 635 | 7-0046 | / | 0 | změny povrchu | / | / | po roce 2013 |
| 635 | 7-0046 | / | 0 | PHS | / | / | / |
| 635 | 7-0046 | / | 0 | obchvat | / | / | / |

Hodnocení: Komunikace prochází podél západního okraje obce. Limity pro hluk jsou pro denní dobu překročeny u 2 pro noc u 4 objektů.