Samotíšky, Droždín, Svatý Kopeček

Obcemi prochází komunikace III. třídy číslo 4432.

Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedené komunikaci

| silnice | úsek | N1 | N2 | PN2 | N3 | PN3 | NS | A | PA | TR | PTR | T | O | M | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4432 | 7-4867 | 179 | 42 | 9 | 9 | 1 | 2 | 166 | 1 | 0 | 0 | 409 | 2522 | 29 | 2960 |

| Silnice | Úsek | 2000 | 2005 | Rozdíl v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T | O | M | S | T | O | M | S |  |
| 4432 | 7-4867 | 347 | 2414 | 31 | 2792 | 409 | 2522 | 29 | 2960 | + 6,0 |

| Silnice | Úsek | Posuzované body | Den | Noc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | model (dB) | limit (dB) | model (dB) | limit (dB) |
| 4432 | 7-4867 | objekt – O1 | 67,2 | 70 | 59,3 | 60 |
|  |  | 7,5 m | 63,7 | 70 | 55,9 | 60 |
| nepřesnost modelu ± 2,2 dB |

| Silnice | Úsek | Počet chráněných osob | Počet chráněných objektů | Navrhované řešení | Pokles v dB | Odhad ceny | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4432 | 7-4867 | / | 0 | IPO | / | / | / |
| 4432 | 7-4867 | / | 0 | změny povrchu | / | / | po roce 2013 |
| 4432 | 7-4867 | / | 0 | PHS | / | / | / |
| 4432 | 7-4867 | 16 | 6 | obchvat | dle PD | 31,2 | 31.12.2013 |

Hodnocení: Velmi různorodá zástavba starších i zcela nových rodinných domů a chat situovaných vesměs do těsné blízkosti posuzovaného úseku komunikace. Mezi sledovanými objekty jsou i dvě školská zařízení. Celkem je hlukový limit pro denní dobu dodržen a v noční dobu, vzhledem k možné chybě výpočtového modelu, překročen u 6 objektů.