Hlubočky

Obcí prochází komunikace III. třídy číslo 44317.

Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedené komunikaci

| silnice | úsek | N1 | N2 | PN2 | N3 | PN3 | NS | A | PA | TR | PTR | T | O | M | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44317 | 7-2226 | 111 | 18 | 1 | 16 | 6 | 3 | 22 | 0 | 1 | 1 | 179 | 799 | 11 | 989 |

| Silnice | Úsek | 2000 | 2005 | Rozdíl v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T | O | M | S | T | O | M | S |  |
| 44317 | 7-2226 | 311 | 530 | 12 | 853 | 179 | 799 | 11 | 989 | + 15,9 |
| 44317 | 7-2220 | 740 | 2214 | 33 | 2987 | 504 | 3047 | 36 | 3587 | + 20,1 |
| 44317 | 7-2227 | 14 | 151 | 10 | 175 | 45 | 277 | 5 | 327 | + 86,9 |

| Silnice | Úsek | Posuzované body | Den | Noc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | model (dB) | limit (dB) | model (dB) | limit (dB) |
| 44317 | 7-2226 | objekt – O1 | 61,5 | 70 | 53,8 | 60 |
|  |  | 7,5 m | 58,2 | 70 | 50,8 | 60 |
| 44317 | 7-2220 | objekt – O2 | 64,8 | 70 | 56,8 | 60 |
|  |  | 7,5 m | 63 | 70 | 55 | 60 |
| 44317 | 7-2227 | objekt – O3 | 53 | 55 | 44,7 | 45 |
|  |  | 7,5 m | 51,7 | 55 | 43,2 | 45 |
| nepřesnost modelu ± 2,2 dB |

| Silnice | Úsek | Počet chráněných osob | Počet chráněných objektů | Navrhované řešení | Pokles v dB | Odhad ceny (mil.Kč) | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44317 | 7-2226 | / | 0 | IPO | / | / | / |
| 44317 | 7-2226 | 0 | 0 | změny povrchu | 3 | 22,54 | 31.12.2008 |
| 44317 | 7-2226 | / | 0 | PHS | / | / | / |
| 44317 | 7-2226 | / | 0 | obchvat | / | / | / |

| Silnice | Úsek | Počet chráněných osob | Počet chráněných objektů | Navrhované řešení | Pokles v dB | Odhad ceny (mil.Kč) | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44317 | 7-2220 | / | 0 | IPO | / | / | / |
| 44317 | 7-2220 | / | 0 | změny povrchu | / | / | po roce 2013 |
| 44317 | 7-2220 | / | 0 | PHS | / | / | / |
| 44317 | 7-2220 | / | 0 | obchvat | / | / | / |
| 44317 | 7-2227 | 3 | 1 | IPO | 32 | 0,06 | 31.12.0213 |
| 44317 | 7-2227 | 3 | 1 | změny povrchu | 3 | 1,55 | 31.12.2008 |
| 44317 | 7-2227 | / | 0 | PHS | / | / | / |
| 44317 | 7-2227 | / | 0 | obchvat | / | / | / |

Hodnocení: Různorodá zástavba převážně starších domů, které byly v minulosti v různém rozsahu rekonstruovány. Jedná se o jedno a i vícepodlažní stavby. Limity, jak pro denní i noční dobu, jsou splněny v celé řešené oblasti.