Hlásnice

Obcí prochází komunikace II. třídy číslo 445.

Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedené komunikaci

| silnice | úsek | N1 | N2 | PN2 | N3 | PN3 | NS | A | PA | TR | PTR | T | O | M | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 445 | 7-2160 | 25 | 11 | 0 | 7 | 4 | 2 | 19 | 0 | 5 | 3 | 76 | 476 | 5 | 557 |

| Silnice | Úsek | 2000 | 2005 | Rozdíl v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T | O | M | S | T | O | M | S |  |
| 445 | 7-2160 | 108 | 248 | 14 | 370 | 76 | 476 | 5 | 557 | + 55,5 |

| Silnice | Úsek | Posuzované body | Den | Noc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | model (dB) | limit (dB) | model (dB) | limit (dB) |
| 445 | 7-2160 | objekt – O1 | 59,6 | 60 | 52,2 | 50 |
|  |  | 7,5 m | 56,7 | 60 | 49,2 | 50 |
| nepřesnost modelu ± 2,2 dB |

| Silnice | Úsek | Počet chráněných osob | Počet chráněných objektů | Navrhované řešení | Pokles v dB | Odhad ceny (mil.Kč) | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 445 | 7-2160 | 41 | 16 | IPO | 32 | 0,96 | 31.12.2013 |
| 445 | 7-2160 | / | 0 | změny povrchu | / | / | po roce 2013 |
| 445 | 7-2160 | / | 0 | PHS | / | / | / |
| 445 | 7-2160 | / | 0 | obchvat | / | / | / |

Hodnocení: Převážně samostatně stojící jedno a dvoupodlažní domy podél komunikace II. třídy. Limity pro denní dobu jsou u všech objektů v obci dodrženy, vzhledem k možné nepřesnosti výpočtového modelu jsou jako nadlimitně zatížené brány 2 objekty. Na hranici limitu pro noc se nalézá 16 domů.