Doloplazy

Obcí prochází komunikace II. třídy číslo 436.

Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedené komunikaci

| silnice | úsek | N1 | N2 | PN2 | N3 | PN3 | NS | A | PA | TR | PTR | T | O | M | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 436 | 7-4040 | 83 | 31 | 4 | 17 | 4 | 8 | 14 | 0 | 13 | 12 | 186 | 910 | 12 | 1108 |

| Silnice | Úsek | 2000 | 2005 | Rozdíl v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T | O | M | S | T | O | M | S |  |
| 436 | 7-4040 | 135 | 699 | 9 | 843 | 186 | 910 | 12 | 1108 | + 31,4 |

| Silnice | Úsek | Posuzované body | Den | Noc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | model (dB) | limit (dB) | model (dB) | limit (dB) |
| 436 | 7-4040 | objekt – O1 | 62,5 | 60 | 55,2 | 50 |
|  |  | 7,5 m | 60,5 | 60 | 53 | 50 |
| nepřesnost modelu ± 2,2 dB |

| Silnice | Úsek | Počet chráněných osob | Počet chráněných objektů | Navrhované řešení | Pokles v dB | Odhad ceny (mil.Kč) | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 436 | 7-4040 | 271 | 107 | IPO | 32 | 6,42 | 31.12.2013 |
| 436 | 7-4040 | / | 0 | změny povrchu | / | / | po roce 2013 |
| 436 | 7-4040 | / | 0 | PHS | / | / | / |
| 436 | 7-4040 | / | 0 | obchvat | / | / | / |

Hodnocení: Zástavba rodinných domů, převážně dvoupodlažních tvoří výraznou uliční frontu. Limity pro denní dobu jsou překročeny u 81 objektů přičemž nejhorší situace je ve středu obce. V noční době je na hranici limitu 107 objektů což je cca 60% zástavby situované podél komunikace.