Laškov

Obcí prochází komunikace II. třídy číslo 448.

Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedené komunikaci

| silnice | úsek | N1 | N2 | PN2 | N3 | PN3 | NS | A | PA | TR | PTR | T | O | M | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 448 | 6-5537 | 162 | 53 | 1 | 13 | 2 | 3 | 14 | 0 | 3 | 2 | 253 | 1500 | 10 | 1763 |

| Silnice | Úsek | 2000 | 2005 | Rozdíl v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T | O | M | S | T | O | M | S |  |
| 448 | 6-5536 | 129 | 638 | 11 | 778 | 152 | 823 | 7 | 982 | + 26,2 |
| 448 | 6-5537 | 228 | 910 | 11 | 1149 | 253 | 1500 | 10 | 1763 | + 53,4 |

| Silnice | Úsek | Posuzované body | Den | Noc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | model (dB) | limit (dB) | model (dB) | limit (dB) |
| 448 | 6-5536 | objekt – O1 | 60,3 | 70 | 52,9 | 60 |
|  |  | 7,5 m | 58,3 | 70 | 51 | 60 |
| 448 | 6-5537 | objekt – O2 | 62,8 | 60 | 55 | 50 |
|  |  | 7,5 m | 60 | 60 | 52,2 | 50 |
| nepřesnost modelu ± 2,2 dB |

| Silnice | Úsek | Počet chráněných osob | Počet chráněných objektů | Navrhované řešení | Pokles v dB | Odhad ceny (mil.Kč) | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 448 | 6-5536 | / | 0 | IPO | / | / | / |
| 448 | 6-5536 | / | 0 | změny povrchu | / | / | po roce 2013 |
| 448 | 6-5536 | / | 0 | PHS | / | / | / |
| 448 | 6-5536 | / | 0 | obchvat | / | / | / |
| 448 | 6-5537 | 126 | 61 | IPO | 32 | 3,66 | 31.12.2013 |
| 448 | 6-5537 | / | 0 | změny povrchu | / | / | po roce 2013 |
| 448 | 6-5537 | / | 0 | PHS | / | / | / |
| 448 | 6-5537 | / | 0 | obchvat | / | / | / |

Hodnocení: Intenzita dopravy na komunikaci v obci je nízká. Nadlimitně jsou zasaženy  pouze objekty v bezprostřední blízkosti posuzované komunikace II. třídy.

V denní době je nadlimitním hlukem ovlivněno 52 objektů (většinou na hranici limitu).

V noční době je nadlimitním hlukem ovlivněno cca 61 objektů.