# Postřelmůvek

Obcí prochází komunikace II. třídy číslo 369 .

Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedených komunikacích

| silnice | úsek | N1 | N2 | PN2 | N3 | PN3 | NS | A | PA | TR | PTR | T | O | M | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 369 | 7-1820 | 170 | 24 | 1 | 22 | 2 | 13 | 44 | 0 | 1 | 1 | 278 | 1086 | 27 | 1391 |

| Silnice | Úsek | 2000 | 2005 | Rozdíl v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T | O | M | S | T | O | M | S |  |
| 369 | 7-1820 | 174 | 739 | 26 | 939 | 278 | 1086 | 27 | 1391 | + 48,1 |

| Silnice | Úsek | Posuzované body | Den | Noc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | model (dB) | limit (dB) | model (dB) | limit (dB) |
| 369 | 7-1820 | objekt – O1 | 63,3 | 60 | 56,2 | 50 |
|  |  | 7,5 m | 60,2 | 60 | 53,1 | 50 |
| nepřesnost modelu ± 2,2 dB |

| Silnice | Úsek | Počet chráněných osob | Počet chráněných objektů | Navrhované řešení | Pokles v dB | Odhad ceny (mil.Kč) | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 369 | 7-1820 | 64 | 25 | IPO | 32 | 1,5 | 31.12.2013 |
| 369 | 7-1820 | / | 0 | změny povrchu | / | / | po roce 2013 |
| 369 | 7-1820 | / | 0 | PHS | / | / | / |
| 369 | 7-1820 | / | 0 | obchvat | / | / | / |

Hodnocení: Intenzita dopravy na komunikaci v obci je nízká. Nadlimitně je zasažena jen první řada domů okolo silnice II. třídy. Limity jsou překročeny u 14 objektů během dne a 25 objektů v noční dobu.