# Lesnice

Obcí prochází komunikace II. třídy číslo 370 a z ní odbočuje komunikace III. třídy číslo 3701.

Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedených komunikacích

| silnice | úsek | N1 | N2 | PN2 | N3 | PN3 | NS | A | PA | TR | PTR | T | O | M | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 370 | 7-3497 | 52 | 9 | 0 | 101 | 1 | 4 | 27 | 1 | 10 | 5 | 210 | 713 | 10 | 933 |
| 370 | 7-3490 | 151 | 53 | 8 | 13 | 0 | 5 | 21 | 0 | 34 | 24 | 309 | 983 | 13 | 1305 |
| 3701 | 7-5260 | 110 | 29 | 2 | 15 | 1 | 3 | 41 | 2 | 14 | 6 | 223 | 1221 | 32 | 1476 |

| Silnice | Úsek | 2000 | 2005 | Rozdíl v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T | O | M | S | T | O | M | S |  |
| 370 | 7-3497 | 137 | 503 | 39 | 679 | 210 | 713 | 10 | 933 | + 37,4 |
| 370 | 7-3490 | 515 | 1448 | 36 | 1999 | 309 | 983 | 13 | 1305 | - 34,7 |
| 3701 | 7-5260 | 169 | 901 | 42 | 1112 | 223 | 1221 | 32 | 1476 | + 32,7 |

| Silnice | Úsek | Posuzované body | Den | Noc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | model (dB) | limit (dB) | model (dB) | limit (dB) |
| 370 | 7-3497 | objekt – O1 | 64,7 | 60 | 58 | 50 |
|  |  | 7,5 m | 61,5 | 60 | 54,7 | 50 |
| 370 | 7-3490 | objekt – O2 | 64,4 | 70 | 57,6 | 60 |
|  |  | 7,5 m | 60,5 | 70 | 53,6 | 60 |
| 3701 | 7-5260 | objekt – O3 | 63,6 | 60 | 55,9 | 50 |
|  |  | 7,5 m | 60,3 | 60 | 52,5 | 50 |
| nepřesnost modelu ± 2,2 dB |

| Silnice | Úsek | Počet chráněných osob | Počet chráněných objektů | Navrhované řešení | Pokles v dB | Odhad ceny (mil.Kč) | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 370 | 7-3497 | 38 | 15 | IPO | 32 | 0,9 | 31.12.2013 |
| 370 | 7-3497 | / | 0 | změny povrchu | / | / | po roce 2013 |
| 370 | 7-3497 | / | 0 | PHS | / | / | / |
| 370 | 7-3497 | / | 0 | obchvat | / | / | / |

| Silnice | Úsek | Počet chráněných osob | Počet chráněných objektů | Navrhované řešení | Pokles v dB | Odhad ceny (mil.Kč) | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 370 | 7-3490 | / | 0 | IPO | / | / | / |
| 370 | 7-3490 | / | 0 | změny povrchu | / | / | po roce 2013 |
| 370 | 7-3490 | / | 0 | PHS | / | / | / |
| 370 | 7-3490 | / | 0 | obchvat | / | / | / |
| 3701 | 7-5260 | 36 | 14 | IPO | 32 | 0,84 | 31.12.2013 |
| 3701 | 7-5260 | / | 0 | změny povrchu | / | / | po roce 2013 |
| 3701 | 7-5260 | / | 0 | PHS | / | / | / |
| 3701 | 7-5260 | / | 0 | obchvat | / | / | / |

Hodnocení: Intenzita dopravy na všech komunikacích v obci je nízká.

U komunikace II/370 je nadlimitně zasaženo 12 objektů během denní doby a 15 objektů v noční dobu.

U komunikace III/3701 je nadlimitně zasaženo 13 objektů během denní doby a 14 objektů v noční dobu.