# Hrabová

Obcí prochází komunikace II. třídy číslo 315 .

Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedených komunikacích

| silnice | úsek | N1 | N2 | PN2 | N3 | PN3 | NS | A | PA | TR | PTR | T | O | M | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 315 | 7-1856 | 283 | 116 | 17 | 106 | 18 | 36 | 38 | 0 | 20 | 18 | 652 | 1789 | 29 | 2470 |

| Silnice | Úsek | 2000 | 2005 | Rozdíl v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T | O | M | S | T | O | M | S |  |
| 315 | 7-1856 | 511 | 1857 | 79 | 2447 | 652 | 1789 | 29 | 2470 | + 0,9 |

| Silnice | Úsek | Posuzované body | Den | Noc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | model (dB) | limit (dB) | model (dB) | limit (dB) |
| 315 | 7-1856 | objekt – O1 | 67,4 | 70 | 60,8 | 60 |
|  |  | 7,5 m | 64,1 | 70 | 57,5 | 60 |
| nepřesnost modelu ± 2,2 dB |

| Silnice | Úsek | Počet chráněných osob | Počet chráněných objektů | Navrhované řešení | Pokles v dB | Odhad ceny (mil.Kč) | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 315 | 7-1856 | 18 | 7 | IPO | 37 | 0,42 | 31.12.2013 |
| 315 | 7-1856 | / | 0 | změny povrchu | / | / | po roce 2013 |
| 315 | 7-1856 | / | 0 | PHS | / | / | / |
| 315 | 7-1856 | / | 0 | obchvat | / | / | / |

Hodnocení: Intenzita dopravy na komunikaci v obci je střední. Ve dne jsou limity dodrženy, v noci jsou překročeny u 7 objektů.