Podolí

Obcí prochází komunikace III. třídy číslo 37320.

Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedené komunikaci

| silnice | úsek | N1 | N2 | PN2 | N3 | PN3 | NS | A | PA | TR | PTR | T | O | M | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37320 | 7-4810 | 21 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 20 | 0 | 4 | 4 | 62 | 277 | 3 | 342 |

| Silnice | Úsek | 2000 | 2005 | Rozdíl v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T | O | M | S | T | O | M | S |  |
| 37320 | 7-4810 | 98 | 465 | 2 | 565 | 62 | 277 | 3 | 342 | - 39,5 |

| Silnice | Úsek | Posuzované body | Den | Noc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | model (dB) | limit (dB) | model (dB) | limit (dB) |
| 37320 | 7-4810 | objekt – O1 | 58,3 | 70 | 50,6 | 60 |
|  |  | 7,5 m | 55,8 | 70 | 48 | 60 |
| nepřesnost modelu ± 2,2 dB |

| Silnice | Úsek | Počet chráněných osob | Počet chráněných objektů | Navrhované řešení | Pokles v dB | Odhad ceny | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31548 | 7-4790 | / | 0 | IPO | / | / | / |
| 31548 | 7-4790 | / | 0 | změny povrchu | / | / | po roce 2013 |
| 31548 | 7-4790 | / | 0 | PHS | / | / | / |
| 31548 | 7-4790 | / | 0 | obchvat | / | / | / |

Hodnocení: Zástavba starších většinou dvoupodlažních rodinných domů přiléhajících bezprostředně ke komunikaci. U všech objektů jsou limity jak denní tak noční dodrženy.