Pískov

Obcí prochází komunikace III. třídy číslo 31548.

Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedené komunikaci

| silnice | úsek | N1 | N2 | PN2 | N3 | PN3 | NS | A | PA | TR | PTR | T | O | M | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31548 | 7-4790 | 86 | 43 | 5 | 25 | 5 | 7 | 27 | 0 | 5 | 4 | 207 | 1163 | 13 | 1383 |

| Silnice | Úsek | 2000 | 2005 | Rozdíl v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T | O | M | S | T | O | M | S |  |
| 31548 | 7-4790 | 248 | 895 | 38 | 1181 | 207 | 1163 | 13 | 1383 | + 17,1 |

| Silnice | Úsek | Posuzované body | Den | Noc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | model (dB) | limit (dB) | model (dB) | limit (dB) |
| 31548 | 7-4790 | objekt – O1 | 61,5 | 70 | 53,7 | 60 |
|  |  | 7,5 m | 60,2 | 70 | 52,4 | 60 |
| nepřesnost modelu ± 2,2 dB |

| Silnice | Úsek | Počet chráněných osob | Počet chráněných objektů | Navrhované řešení | Pokles v dB | Odhad ceny (mil.Kč) | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31548 | 7-4790 | / | 0 | IPO | / | / | / |
| 31548 | 7-4790 | / | 0 | změny povrchu | / | / | po roce 2013 |
| 31548 | 7-4790 | / | 0 | PHS | / | / | / |
| 31548 | 7-4790 | / | 0 | obchvat | / | / | / |

Hodnocení: Zástavba starších rodinných domů vesměs v těsné blízkosti komunikace III. třídy se zvýšenou intenzitou dopravy. Nadlimitní hodnoty pro denní i noční dobu nebyly překročeny.