Kocourovec

Obcí prochází komunikace II. třídy číslo 437.

Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedené komunikaci

| silnice | úsek | N1 | N2 | PN2 | N3 | PN3 | NS | A | PA | TR | PTR | T | O | M | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 437 | 7-0110 | 338 | 197 | 25 | 173 | 47 | 64 | 72 | 0 | 2 | 2 | 920 | 3511 | 23 | 4454 |

| Silnice | Úsek | 2000 | 2005 | Rozdíl v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T | O | M | S | T | O | M | S |  |
| 437 | 7-0110 | 848 | 3031 | 27 | 3906 | 920 | 3511 | 23 | 4454 | + 14,0 |

| Silnice | Úsek | Posuzované body | Den | Noc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | model (dB) | limit (dB) | model (dB) | limit (dB) |
| 437 | 7-0110 | objekt – O1 | 68,2 | 70 | 61,2 | 60 |
|  |  | 7,5 m | 66,3 | 70 | 51,2 | 60 |
| nepřesnost modelu ± 2,2 dB |

| Silnice | Úsek | Počet chráněných osob | Počet chráněných objektů | Navrhované řešení | Pokles v dB | Odhad ceny (mil.Kč) | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 437 | 7-0110 | 21 | 8 | IPO | 37 | 0,48 | 31.12.2013 |
| 437 | 7-0110 | 21 | 8 | změny povrchu | 3 | 1,365 | 31.12.2009 |
| 437 | 7-0110 | / | 0 | PHS | / | / | / |
| 437 | 7-0110 | / | 0 | obchvat | / | / | / |

Hodnocení: Řadová zástavba starších, dvoupodlažních domů, které byly v minulosti částečně rekonstruovány. Zástavba je soustředěna podél jedné strany sledované komunikace (s výjimkou 4 objektů). Limit pro denní dobu je splněn a v noční dobu je překročen u 4 objektů.