Obědkovice

Obcí prochází komunikace II. třídy číslo 367.

Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedené komunikaci

| silnice | úsek | N1 | N2 | PN2 | N3 | PN3 | NS | A | PA | TR | PTR | T | O | M | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 367 | 6-3010 | 347 | 191 | 23 | 159 | 17 | 105 | 66 | 0 | 39 | 31 | 978 | 2861 | 18 | 3857 |

| Silnice | Úsek | 2000 | 2005 | Rozdíl v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T | O | M | S | T | O | M | S |  |
| 367 | 6-3010 | 840 | 2373 | 20 | 3233 | 978 | 2861 | 18 | 3857 | + 19,3 |

| Silnice | Úsek | Posuzované body | Den | Noc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | model (dB) | limit (dB) | model (dB) | limit (dB) |
| 367 | 6-3010 | objekt – O1 | 68,6 | 70 | 62 | 60 |
|  |  | 7,5 m | 66 | 70 | 59,2 | 60 |
| nepřesnost modelu ± 2,2 dB |

| Silnice | Úsek | Počet chráněných osob | Počet chráněných objektů | Navrhované řešení | Pokles v dB | Odhad ceny (mil.Kč) | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 367 | 6-3010 | 14 | 5 | IPO | 32 | 0,3 | 31.12.2013 |
| 367 | 6-3010 | 14 | 5 | změny povrchu | 3 | 9,64 | 31.12.2008 |
| 367 | 6-3010 | / | 0 | PHS | / | / | / |
| 367 | 6-3010 | / | 0 | obchvat | / | / | / |

Hodnocení: U objektů v první řadě u silnice dochází k překročení limitních hodnot.

V denní době je nadlimitním hlukem ovlivněn 1 objekt.

V noční době je nadlimitním hlukem ovlivněno 5 objektů