Trnávka

Obcí prochází komunikace II. třídy číslo 437.

Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedené komunikaci

| silnice | úsek | N1 | N2 | PN2 | N3 | PN3 | NS | A | PA | TR | PTR | T | O | M | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 437 | 7-0120 | 400 | 107 | 10 | 219 | 54 | 121 | 24 | 0 | 1 | 0 | 936 | 2180 | 19 | 3135 |

| Silnice | Úsek | 2000 | 2005 | Rozdíl v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T | O | M | S | T | O | M | S |  |
| 437 | 7-0120 | 984 | 2462 | 14 | 3460 | 936 | 2180 | 19 | 3135 | - 9,4 |

| Silnice | Úsek | Posuzované body | Den | Noc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | model (dB) | limit (dB) | model (dB) | limit (dB) |
| 437 | 7-0120 | objekt – O1 | 68,1 | 70 | 61,7 | 60 |
|  |  | 7,5 m | 65,6 | 70 | 59,4 | 60 |
| nepřesnost modelu ± 2,2 dB |

| Silnice | Úsek | Počet chráněných osob | Počet chráně-ných objektů | Navrhované řešení | Pokles v dB | Odhad ceny (mil.Kč) | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 437 | 7-0120 | 3 | 1 | IPO | 37 | 0,06 | 31.12.2013 |
| 437 | 7-0120 | 3 | 1 | změny povrchu | 3 | 1,88 | 31.12.2009 |
| 437 | 7-0120 | / | 0 | PHS | / | / | / |
| 437 | 7-0120 | / | 0 | obchvat | / | / | / |

Hodnocení: Hlavní komunikace prochází podél obce. Nadlimitně je zasažen pouze jeden objekt umístěný nejblíže komunikaci. Limity jsou překročeny u 1 budovy během denní doby i během noci.