Prosenice

Obcí prochází komunikace III. třídy číslo 04724 a 43415.

Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedených komunikacích

| silnice | úsek | N1 | N2 | PN2 | N3 | PN3 | NS | A | PA | TR | PTR | T | O | M | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04724 | 7-2860 | 85 | 7 | 0 | 13 | 6 | 0 | 37 | 0 | 17 | 13 | 178 | 1282 | 15 | 1475 |
| 43415 | 7-5050 | 622 | 353 | 76 | 460 | 67 | 282 | 42 | 0 | 64 | 40 | 2006 | 5222 | 43 | 7271 |
| 43610 | 7-5068 | 41 | 16 | 6 | 26 | 13 | 8 | 2 | 0 | 37 | 32 | 181 | 298 | 15 | 494 |

| Silnice | Úsek | 2000 | 2005 | Rozdíl v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T | O | M | S | T | O | M | S |  |
| 04724 | 7-2860 | 96 | 936 | 40 | 1072 | 178 | 1282 | 15 | 1475 | + 37,6 |
| 43415 | 7-5050 | 862 | 3344 | 45 | 4251 | 2006 | 5222 | 43 | 7271 | + 71,0 |
| 43610 | 7-5068 | 166 | 443 | 36 | 645 | 181 | 298 | 15 | 494 | - 23,4 |

| Silnice | Úsek | Posuzované body | Den | Noc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | model (dB) | limit (dB) | model (dB) | limit (dB) |
| 04724 | 7-2860 | objekt – O1 | 63,5 | 55 | 55,5 | 45 |
|  |  | 7,5 m | 60,7 | 55 | 52,7 | 45 |
| 43415 | 7-5050 | objekt – O2 | 72,3 | 55 | 64,9 | 45 |
|  |  | 7,5 m | 70 | 55 | 62,6 | 45 |
| 43610 | 7-5068 | objekt – O3 | 61,8 | 70 | 54,4 | 60 |
|  |  | 7,5 m | 59,8 | 70 | 52,3 | 60 |
| nepřesnost modelu ± 2,2 dB |

| Silnice | Úsek | Počet chráněných osob | Počet chráně-ných objektů | Navrhované řešení | Pokles v dB | Odhad ceny (mil.Kč) | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04724 | 7-2860 | 172 | 68 | IPO | 32 | 4,08 | 31.12.2013 |
| 04724 | 7-2860 | / | 0 | změny povrchu | / | / | po roce 2013 |
| 04724 | 7-2860 | / | 0 | PHS | / | / | / |
| 04724 | 7-2860 | / | 0 | obchvat | / | / | / |
| 43415 | 7-5050 | 263 | 104 | IPO | 37 | 6,24 | 31.12.2013 |
| 43415 | 7-5050 | 263 | 104 | změny povrchu | 3 | 4,5 | 31.12.2007 |
| 43415 | 7-5050 | / | 0 | PHS | / | / | / |
| 43415 | 7-5050 | / | 0 | obchvat | / | / | / |
| 43610 | 7-5068 | / | 0 | IPO | / | / | 31.12.2013 |
| 43610 | 7-5068 | / | 0 | změny povrchu | / | / | po roce 2013 |
| 43610 | 7-5068 | / | 0 | PHS | / | / | / |
| 43610 | 7-5068 | / | 0 | obchvat | / | / | / |

Hodnocení: Komunikace III/43410 splňuje limit pro hygienickou hladinu hluku. Okolní zástavba není nadlimitně zasažena. Intenzita dopravy na komunikaci III/04724 je poměrně nízká, ale s ohledem na třídu silnice jsou okolní objekty nadlimitně zasaženy. Během dne je to 66 objektů a v noční dobu je to 68 objektů. U komunikace III/43415 je intenzita dopravy naopak relativně vysoká a tak jsou limity vysoko překročeny, u 85 objektů během dne a u 104 objektů během noční doby.