Poruba

Obcí prochází komunikace III. třídy číslo 03559.

Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedené komunikaci

| silnice | úsek | N1 | N2 | PN2 | N3 | PN3 | NS | A | PA | TR | PTR | T | O | M | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03559 | 7-5010 | 63 | 24 | 4 | 50 | 23 | 17 | 11 | 0 | 12 | 8 | 212 | 483 | 2 | 697 |

| Silnice | Úsek | 2000 | 2005 | Rozdíl v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T | O | M | S | T | O | M | S |  |
| 03559 | 7-5010 | 88 | 318 | 8 | 414 | 212 | 483 | 2 | 697 | + 68,4 |

| Silnice | Úsek | Posuzované body | Den | Noc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | model (dB) | limit (dB) | model (dB) | limit (dB) |
| 03559 | 7-5010 | objekt – O1 | 63,5 | 55 | 56,1 | 45 |
|  |  | 7,5 m | 60,1 | 55 | 52,8 | 45 |
| nepřesnost modelu ± 2,2 dB |

| Silnice | Úsek | Počet chráněných osob | Počet chráně-ných objektů | Navrhované řešení | Pokles v dB | Odhad ceny (mil.Kč) | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03559 | 7-5010 | 79 | 31 | IPO | 32 | 1,86 | 31.12.2013 |
| 03559 | 7-5010 | / | 0 | změny povrchu | / | / | po roce 2013 |
| 03559 | 7-5010 | / | 0 | PHS | / | / | / |
| 03559 | 7-5010 | / | 0 | obchvat | / | / | / |

Hodnocení: Intenzita dopravy na komunikaci v obci je nízká, ale s ohledem na třídu silnice jsou okolní objekty nadlimitně zasaženy.

V denní době je nadlimitním hlukem ovlivněno cca 25 objektů.

V noční době je nadlimitním hlukem ovlivněno cca 31 objektů