Oplocany

Obcí prochází komunikace II. třídy číslo 435.

Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedené komunikaci

| silnice | úsek | N1 | N2 | PN2 | N3 | PN3 | NS | A | PA | TR | PTR | T | O | M | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 435 | 7-0820 | 144 | 31 | 8 | 23 | 3 | 18 | 25 | 0 | 4 | 2 | 258 | 871 | 6 | 1135 |

| Silnice | Úsek | 2000 | 2005 | Rozdíl v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T | O | M | S | T | O | M | S |  |
| 435 | 7-0820 | 275 | 1277 | 8 | 1560 | 258 | 871 | 6 | 1135 | - 27,2 |

| Silnice | Úsek | Posuzované body | Den | Noc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | model (dB) | limit (dB) | model (dB) | limit (dB) |
| 435 | 7-0820 | objekt – O1 | 62,3 | 70 | 55,4 | 60 |
|  |  | 7,5 m | 60,2 | 70 | 53,3 | 60 |
| nepřesnost modelu ± 2,2 dB |

| Silnice | Úsek | Počet chráněných osob | Počet chráně-ných objektů | Navrhované řešení | Pokles v dB | Odhad ceny (mil.Kč) | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 435 | 7-0820 | / | 0 | IPO | / | / | / |
| 435 | 7-0820 | 0 | 0 | změny povrchu | 3 | 8,1 | 31.12.2009 |
| 435 | 7-0820 | / | 0 | PHS | / | / | / |
| 435 | 7-0820 | / | 0 | obchvat | / | / | / |

Hodnocení: Hlavní komunikace s nízkou intenzitou dopravy prochází přes obec. Limitní hodnoty jsou pro den i noc jsou v celém řešeném úseku dodrženy.