Lhota

Obcí prochází komunikace II. třídy číslo 437.

Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedené komunikaci

| silnice | úsek | N1 | N2 | PN2 | N3 | PN3 | NS | A | PA | TR | PTR | T | O | M | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 437 | 7-3650 | 68 | 28 | 3 | 25 | 7 | 9 | 18 | 0 | 11 | 6 | 175 | 709 | 14 | 898 |

| Silnice | Úsek | 2000 | 2005 | Rozdíl v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T | O | M | S | T | O | M | S |  |
| 437 | 7-3650 | 145 | 565 | 18 | 728 | 175 | 709 | 14 | 898 | + 23,4 |

| Silnice | Úsek | Posuzované body | Den | Noc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | model (dB) | limit (dB) | model (dB) | limit (dB) |
| 437 | 7-3650 | objekt – O1 | 62,3 | 70 | 55,63 | 60 |
|  |  | 7,5 m | 59,5 | 70 | 52,5 | 60 |
| nepřesnost modelu ± 2,2 dB |

| Silnice | Úsek | Počet chráněných osob | Počet chráně-ných objektů | Navrhované řešení | Pokles v dB | Odhad ceny (mil.Kč) | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 437 | 7-3650 | / | 0 | IPO | / | / | / |
| 437 | 7-3650 | / | 0 | změny povrchu | / | / | Po roce 2013 |
| 437 | 7-3650 | / | 0 | PHS | / | / | / |
| 437 | 7-3650 | / | 0 | obchvat | / | / | / |

Hodnocení: Intenzita dopravy na sledované komunikaci v obci je dle sčítání nízká. Sledovaná komunikace prochází větší části zastavěného území obce a je oboustranně doprovázena roztroušenou zástavbou. Ta je představována vícepatrovými, většinou samostatně stojícími rodinnými domy. Z důvodu nižší intenzity dopravy je hraniční izofona omezena pouze na bezprostřední blízkost komunikace. Limity nejsou na sledované komunikaci překročeny.