# Újezd

Obcí prochází komunikace II. třídy číslo 635 a 644.

Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedených komunikacích

| silnice | úsek | N1 | N2 | PN2 | N3 | PN3 | NS | A | PA | TR | PTR | T | O | M | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 635 | 7-0020 | 315 | 140 | 31 | 88 | 29 | 31 | 71 | 3 | 28 | 16 | 752 | 2498 | 56 | 3306 |
| 644 | 7-1876 | 39 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 14 | 0 | 9 | 7 | 83 | 342 | 8 | 433 |

| Silnice | Úsek | 2000 | 2005 | Rozdíl v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T | O | M | S | T | O | M | S |  |
| 635 | 7-0020 | 633 | 3303 | 108 | 4044 | 752 | 2498 | 56 | 3306 | - 18,3 |
| 644 | 7-1876 | 89 | 293 | 8 | 390 | 83 | 342 | 8 | 433 | + 11,0 |

| Silnice | Úsek | Posuzované body | Den | Noc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | model (dB) | limit (dB) | model (dB) | limit (dB) |
| 635 | 7-0020 | objekt – O1 | 63 | 70 | 56,1 | 60 |
|  |  | 7,5 m | 63,6 | 70 | 57,8 | 60 |
| 644 | 7-1876 | objekt – O2 | 58,7 | 70 | 51,6 | 60 |
|  |  | 7,5 m | 56,1 | 70 | 49 | 60 |
| nepřesnost modelu ± 2,2 dB |

| Silnice | Úsek | Počet chráněných osob | Počet chráněných objektů | Navrhované řešení | Pokles v dB | Odhad ceny (mil.Kč) | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 449 | 7-0596 | / | 0 | IPO | / | / | / |
| 449 | 7-0596 | / | 0 | změny povrchu | / | / | po roce 2013 |
| 449 | 7-0596 | / | 0 | PHS | / | / | / |
| 449 | 7-0596 | / | 0 | obchvat | / | / | / |
| 449 | 7-0596 | / | 0 | IPO | / | / | / |
| 449 | 7-0596 | / | 0 | změny povrchu | / | / | po roce 2013 |
| 449 | 7-0596 | / | 0 | PHS | / | / | / |
| 449 | 7-0596 | / | 0 | obchvat | / | / | / |

Hodnocení: Intenzita dopravy na komunikacích v obci je nízká a střední. Nadlimitně není zasažen žádný objekt v řešené oblasti.