# Raškov Dvůr

Obcí prochází komunikace II. třídy číslo 369 .

Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedených komunikacích

| silnice | úsek | N1 | N2 | PN2 | N3 | PN3 | NS | A | PA | TR | PTR | T | O | M | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 369 | 7-0956 | 123 | 75 | 4 | 20 | 2 | 12 | 1 | 0 | 5 | 1 | 243 | 910 | 12 | 1165 |

| Silnice | Úsek | 2000 | 2005 | Rozdíl v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T | O | M | S | T | O | M | S |  |
| 369 | 7-0956 | 229 | 1028 | 10 | 1267 | 243 | 910 | 12 | 1165 | - 8,1 |

| Silnice | Úsek | Posuzované body | Den | Noc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | model (dB) | limit (dB) | model (dB) | limit (dB) |
| 369 | 7-0956 | objekt – O1 | 62,4 | 70 | 55,2 | 60 |
|  |  | 7,5 m | 58,8 | 70 | 51,7 | 60 |
| nepřesnost modelu ± 2,2 dB |

| Silnice | Úsek | Počet chráněných osob | Počet chráněných objektů | Navrhované řešení | Pokles v dB | Odhad ceny (mil.Kč) | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 369 | 7-0956 | / | 0 | IPO | / | / | / |
| 369 | 7-0956 | 0 | 0 | změny povrchu | 3 | 1,56 | 31.12.2009 |
| 369 | 7-0956 | / | 0 | PHS | / | / | / |
| 369 | 7-0956 | / | 0 | obchvat | / | / | / |

Hodnocení: Intenzita dopravy na komunikaci v obci je střední. Nadlimitně nejsou zasaženy žádné domy okolo silnice II. třídy.