# Přemyslov

Obcí prochází komunikace III. třídy číslo 3696 .

Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedených komunikacích

| silnice | úsek | N1 | N2 | PN2 | N3 | PN3 | NS | A | PA | TR | PTR | T | O | M | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3696 | 7-4140 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 152 | 1 | 172 |

| Silnice | Úsek | 2000 | 2005 | Rozdíl v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T | O | M | S | T | O | M | S |  |
| 3696 | 7-4140 | 10 | 86 | 1 | 97 | 19 | 152 | 1 | 172 | + 77,3 |

| Silnice | Úsek | Posuzované body | Den | Noc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | model (dB) | limit (dB) | model (dB) | limit (dB) |
| 3696 | 7-4140 | objekt – O1 | 52 | 55 | 43,5 | 45 |
|  |  | 7,5 m | 50,2 | 55 | 41,6 | 45 |
| nepřesnost modelu ± 2,2 dB |

| Silnice | Úsek | Počet chráněných osob | Počet chráněných objektů | Navrhované řešení | Pokles v dB | Odhad ceny (mil.Kč) | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3696 | 7-4140 | / | 0 | IPO | / | / | / |
| 3696 | 7-4140 | 0 | 0 | změny povrchu | 3 | 4,65 | 31.12.2008 |
| 3696 | 7-4140 | / | 0 | PHS | / | / | / |
| 3696 | 7-4140 | / | 0 | obchvat | / | / | / |

Hodnocení: Intenzita dopravy na komunikaci v obci je nízká. Nadlimitně nejsou zasaženy žádné domy v obci.