# Horní Studénky

Obcí prochází komunikace II. třídy číslo 368 .

Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedených komunikacích

| silnice | úsek | N1 | N2 | PN2 | N3 | PN3 | NS | A | PA | TR | PTR | T | O | M | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368 | 7-3986 | 89 | 20 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 122 | 524 | 8 | 654 |

| Silnice | Úsek | 2000 | 2005 | Rozdíl v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T | O | M | S | T | O | M | S |  |
| 368 | 7-3986 | 167 | 817 | 9 | 993 | 122 | 524 | 8 | 654 | - 34,1 |

| Silnice | Úsek | Posuzované body | Den | Noc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | model (dB) | limit (dB) | model (dB) | limit (dB) |
| 368 | 7-3986 | objekt – O1 | 58,9 | 70 | 50,8 | 60 |
|  |  | 7,5 m | 55 | 70 | 47 | 60 |
| nepřesnost modelu ± 2,2 dB |

| Silnice | Úsek | Počet chráněných osob | Počet chráněných objektů | Navrhované řešení | Pokles v dB | Odhad ceny (mil.Kč) | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368 | 7-3986 | / | 0 | IPO | / | / | / |
| 368 | 7-3986 | / | 0 | změny povrchu | / | / | po roce 2013 |
| 368 | 7-3986 | / | 0 | PHS | / | / | / |
| 368 | 7-3986 | / | 0 | obchvat | / | / | / |

Hodnocení: Intenzita dopravy na komunikaci v obci je nízká. Limitní hodnoty jsou v celém řešeném úseku dodrženy jak ve dne, tak i v noci.